## Slide 1: 自动控制原理
第七章 线性离散系统的分析
7.1 连续系统与离散系统
7.2 信号的采样与保持
7.3 Z变换
7.4 采样系统的差分方程描述
7.5 脉冲传递函数
（第19讲）

## Slide 2: 7 线性离散系统的分析
7.1 连续系统与离散系统
连续系统：系统中的所有信号都是时间变量的连续函数
离散系统：系统中有一处或几处信号是脉冲串或数码的系统
离散系统类型：
采样系统——时间离散，数值连续
数字系统——时间离散，数值量化

## Slide 3: 计算机控制系统
Analog
Digital

## Slide 4: (1) A/D转换器
② 字长足够 认为 e*(kt)=e(kt)
采样 — 时间上离散
量化 — 数值上离散
① t <<T 认为采样瞬时完成
理想采样过程

## Slide 5: 数字控制与D/A转换
（2）计算过程描述
零阶保持器
(ZOH)
（3）D/A 过程

## Slide 6: 计算机控制系统的描述方法

## Slide 7: 7.2 信号的采样与保持
用一个周期性闭合的采样开关表示采样过程。开关的闭合周期为T，每次闭合的时间为τ的情况下
连续信号 转变为 离散信号
采样过程
采样开关
(1) 信号的采样

## Slide 8: 理想采样序列

## Slide 9: 采样信号的拉氏变换举例(1)
例1
，求
解
例2
，求
解

## Slide 10: 采样信号的拉氏变换举例(2)
例3 试求采样信号的拉氏变换E*(S)

## Slide 11: 采样信号的频谱
傅氏变换 — δT(t)是周期函数，可展开为傅氏级数

## Slide 12: 小 结
① 给出E*(s)与e(t)在采样点上取值之间的关系；
② 一般可写成封闭形式；
③ 用于求e*(t)的z变换或系统的时间响应。
① 给出E*(s)与E(s)之间的联系；
② 一般写不成封闭形式；
③ 用于e*(t)的频谱分析。

## Slide 13: 自动控制原理
第七章 线性离散系统的分析
7.1 连续系统与离散系统
7.2 信号的采样与保持
7.3 Z变换
7.4 采样系统的差分方程描述
7.5 脉冲传递函数
（第19讲）

## Slide 14: 连续信号e(t)与离散信号e*(t) 的频谱分析
连续信号
离散信号
F
F
频谱 — 信号按频率分解后的表达式

## Slide 15: 香农(Shannon)采样定理 — 信号完全复现的必要条件
理想滤波器
采样开关

## Slide 16: 香农(Shannon)定理再表述
如果采样的角频率ωs大于或等于连续信号频谱的上限频率ωm两倍，则采样得到的脉冲序列能无失真地在恢复到原连续信号。
从物理上理解，采样频率选择应该保证：针对所采样连续信号所含的最高频率成分，在其变化周期内能做到采样两次以上，则经采样获得的脉冲序列中包含连续信号的全部信息。

## Slide 17: (2) 信号恢复与保持器
零阶保持器

## Slide 18: 零阶保持器举例

## Slide 19: 零阶保持器与采样周期
T=0.4
T=0.8
T=0.2
T=3

## Slide 20: 零阶保持器的时间滞后特性

## Slide 21: 7.3 Z变换
连续函数的拉氏变换为：
对于采样信号，表达式为：
拉氏变换为：
esT为s的超越函数，定义复变量Z，Z变换算子

## Slide 22
记为
通过变量置换，将S的超越函数转换为Z的幂级数或Z的有理分式。
Z变换只对离散信号而言
E（z）只对应唯一的e*(t)
不对应唯一的e(t)

## Slide 23: Z变换的方法
(1) 级数求和方法
直接根据Z变换的定义，写出离散时间函数Z变换的级数展开式，通过级数求和，写出Z变换的闭合形式

## Slide 24: Z变换(级数求和法)举例1
试求单位阶跃函数的Z变换
以上等比无穷级数是收敛的，其闭合形式为：

## Slide 25: (2) Z变换之部分分式法
先求解连续时间函数e(t)的拉氏变换E(s),然后将有理分式E(s)展开为部分分式之和的形式，根据每一部分分式对应的时间函数所对应的Z变换求出E(z)

## Slide 26: Z变换(部分分式法)举例1
例：已知连续函数的Z变换为
试求相应的Z变换E(z)

## Slide 27: 自动控制原理
第七章 线性离散系统的分析
7.1 连续系统与离散系统
7.2 信号的采样与保持
7.3 Z变换
7.4 采样系统的差分方程描述
7.5 脉冲传递函数
（第20讲）

## Slide 28: 常见函数的Z变换

## Slide 29: Z反变换之部分分式法举例

## Slide 30: (3) 反演积分(留数计算)法
在Z变换函数E(z)是超越函数形式而非有理分式时，无法应用部分分式或幂级数法来求Z反变换，只能采用反演积分法。

## Slide 31: Z变换的性质(1)
线性定理
若 a为常数，
则
(2) 实数位移定理
若函数e(t)是可拉氏变换的，其Z变换为E(z)，则有
延迟定理：
超前定理：

## Slide 32
例
例

## Slide 33: Z变换的性质(2)
(3) 复数位移定理
(4) 终值定理
如果函数e(t)的Z变换为E(z)，函数序列e(nT)为有限值(n=0,1,2,…),且极限 存在，则函数序列的终值为
例

## Slide 34: Z变换的性质(2)
(5) 卷积定理
设x(nT)和y(nT)为两个采样函数，定义离散卷积为
则卷积定理为：
若
必有

## Slide 35: Z反变换
(1) 部分分式法(查表法)
把E(z)展开成部分分式以后查表进行。考虑到Z变换表中，所有z变换函数E(Z)在其分子上普遍都有因子z，所以将E(z)/z后展开为部分分式，然后将所得到展开式的每一项乘以z，即得到E(z)的部分展开式。

## Slide 36: (2) 幂级数法(长除法)
若z变换函数E(z)是复变量z的有理函数，则可将E(z)展成z-1的无穷级数，即:
按z-1升幂排列
作综合除法，得到按z-1升幂排列的幂级数展开式：
(3) 反演积分(留数计算)法

## Slide 37: Z反变换综合举例
解法I:
，分别用三种方法求 e*(t)。
(长除法)
例

## Slide 38
解法II: (查表法 — 部分分式展开法)
，分别用三种方法求 e*(t)。

## Slide 39
解法III: (留数法 — 反演积分法)
，分别用三种方法求 e*(t)。

## Slide 40: Z反变换综合举例
查表法:
，分别用查表法、留数法求 e*(t)。
例

## Slide 41: Z反变换综合举例
留数法:
，分别用查表法、留数法求 e*(t)。
例

## Slide 42: Z反变换综合举例
解：
，用留数法求 e*(t)。
例

## Slide 43: 自动控制原理
第七章 线性离散系统的分析
7.1 连续系统与离散系统
7.2 信号的采样与保持
7.3 Z变换
7.4 采样系统的差分方程描述
7.5 脉冲传递函数
（第20讲）

## Slide 44: 7.4.1 采样系统的差分方程描述
差分定义
前向差分
1阶前向差分
2阶前向差分
n阶前向差分
后向差分
1阶后向差分
2阶后向差分
n阶后向差分
e(kT) 简记为 e(k)

## Slide 45: (2) 数字采样系统的差分方程描述
n阶线性定常离散系统(前向)差分方程
差分方程 离散系统输入输出变量及其各阶差分的等式
差分方程的解法：
迭代法
Z变换法
n阶线性定常离散系统(后向)差分方程

## Slide 46: 系统差分方程及其求解方法举例
解．
已知连续系统微分方程：
先将其离散化，采用采样控制方式(T=1)，求相应的前向差分方程并解之。

## Slide 47: 差分方程解法I - 迭代法
解．

## Slide 48: 差分方程解法II-Z变换法
解：

## Slide 49: 自动控制原理
第七章 线性离散系统的分析
7.1 连续系统与离散系统
7.2 信号的采样与保持
7.3 Z变换
7.4 采样系统的差分方程描述
7.5 脉冲传递函数
（第21讲）

## Slide 50: 7.4.2 脉冲传递函数 （离散系统复域数学模型）
定义：零初始条件下离散系统输出z变换对输入z变换之比
卷积公式
— 单位脉冲响应序列的z变换

## Slide 51: 求解脉冲传递函数之举例
离散系统结构图如图所示(T=1),试确定
（1）系统的脉冲传递函数；
（2）系统在 z平面的零极点分布图；
（3）系统的差分方程。
解. (1)
(3)
(2) 系统z平面零极点图

## Slide 52: (1) 开环系统脉冲传递函数
(a) 环节之间有采样开关时
(b) 环节之间无采样开关时

## Slide 53: (c) 采样系统有ZOH 时
注：加ZOH 不改变系统的阶数，不改变开环极点，只改变开环零点。

## Slide 54: (2) 闭环系统脉冲传递函数F(z)
例1.

## Slide 55: 闭环系统脉冲传递函数F(z)

## Slide 56: 闭环系统脉冲传递函数F(z)
例2.

## Slide 57
例3.求

## Slide 59: 可以利用Mason公式求F(z)或C(z)两种情况
I.单回路（无前馈通道）离散系统，在前向通道存在至少一个 实际的采样
开关时
II.离散系统结构图中各环节之间均有或者等效
有采样开关时